## Slide 1
Routing 개념

## Slide 2
■ 라우터의 기능
. 관리자에 의해 라우팅 프로토콜을 정의하고, 그 라우팅 알고리즘을 통해 경로설정과
스위칭을 한다
. 라우팅 알고리즘은 라우팅 테이블을 만들어 장치의 포트(인터페이스)별로 어디로
가야할지 지정을 한다
. 라우팅 구성은 라우터의 콘솔 포트를 사용하여 케이블을 연결한 후 설정한다.
▶ 라우팅(Routing)
. Routing은 한 네트워크에서 다른 네트워크로 패킷을 이동시키는 과정과 네트워크
안의 호스트에게 패킷들을 전달하는 과정을 의미함
. 라우팅의 종류로는 정적 라우팅(Static Routing), 디폴트 라우팅(Default Rouing),
동적 라우팅(Dynamic Routing)이 있다
▶ 라우티드 프로토콜(Routed Protocol)
. 수동의 의미로서 즉 라우팅 당하는 프로토콜, 라우터에 의해 라우팅을 당함
. 흔히 비유하는 택시(라우터)의 택시기사(라우팅 프로토콜)에 의해 운반되는
고객(라우티드 프로토콜)
. 위의 것을 실제적으로 말하자면 라우터 장치의 라우팅 프로토콜에 의해 어떻게
전송될지 결정하고 라우티드 프로토콜이 전송되는 것
▶ 라우팅 프로토콜(Routing Protocol)
. 능동의 의미로서 즉 라우팅 하는 프로토콜, 라우팅 알고리즘이라고도 함
. 어디로 전송해야할지에 대한 경로 정보를 가지고 있는 라우팅 테이블을 기억해둠
※ 라우팅 프로토콜과 라우티드 프로토콜의 종류
라우터의 기능 | 설명
경로 결정 (Path Determination) | 데이터 패킷이 출발지부터 목적지까지 갈 수 있는 경로를 검사하고 어떤 경로로 가는 것이 최선인지 결정
스위칭 (Switching) | 경로 설정이 결정될 경우 데이터 패킷 스위칭 작업을 함
라우팅 프로토콜 | RIP(Version1, Version2), IGRP, OSPF, EIGRP
라우티드 프로토콜 | TCP/IP, IPX, Apple Talk

## Slide 3
■ 라우팅 프로토콜 분류
◇ 다른 라우터에게 보내는 Routing Update의 내용에 따라 Distance Vector
및 Link State 라우팅 프로토콜로 분류
▷Distance Vector Routing Protocol (RIP, EIGRP, BGP )
전체 네트워크 토폴로지를 알지 못하며, 다만 "어떤 라우터를 통하면 목적지 네트워크까지의 Metric이 얼마이다." 라는 것만 알고 있다.
Routing Update 전송시 포함되는 정보
(목적지 네트워크 + 목적지 네트워크의 Metric 값)
- Auto Summary
- Split Horizon
▷Link State Routing Protocol ( OSPF )
전체 네트워크 구성도를 그리기 위한 모든 정보를 알려주며, 전체 네트워크의 토폴로지를 알며 각 라우터의 입장에서 목적지 네트워크까지의 최적경로를 계산한다. OSPF는 동일 Area 내에서는 인접 라우터에서 수신한 Routing-Update를 그대로 다른 라우터에게 전송한다.
◇ Routing Update에 서브넷 마스크 정보 포함 여부에 따라 Classful
및 Classless 라우팅 프로토콜로 분류
▷Classful Routing Protocol ( RIPv1, IGRP ) :
Routing Update 전송시 포함되는 정보 ( Subnet Mask 정보가 없음 )
▷Classless Routing Protocol ( RIPv2, EIGRP, OSPF, BGP ) :
Routing Update 전송시 포함되는 정보 ( Subnet Mask 정보도 같이 전송 )
◇ 동일한 조직(AS : Autonomous System) 내부
또는 서로 다른 조직간의 사용 여부에 따른 분류
▷ Interior Gateway Protocol (IGP) :
동일 AS 내부에서 사용되는 프로토콜 ( RIP, EIGRP, OSPF, IS-IS )
▷ Exterior Gateway Protocol(EGP) :
다른 AS 간에 사용되는 프로토콜 ( BGP )

## Slide 4
■ 경로 결정 방법
1. 동일 라우팅 프로토콜내에서 특정 목적지로 가는 경로가 복수개 있을 때 메트릭 값이
가장 낮은 것이 선택된다.
2. 복수개의 라우팅 프로토콜들이 계산한 특정 네트워크가 라우팅 테이블에 저장될 때는
AD(Administrative Distance)값이 가장 낮은 것이 선택된다.
3. 일단 라우팅 테이블에 저장된 다음에는 패킷의 목적지 주소 와 라우팅 테이블에 있는
네트워크 주소가 가장 길게 일치되는 경로를 선택한다.
이것을 longest match rule 이라 한다.
<예 > longest match rule
# show ip route (★ )
s 1.0.0.0/8 s0/0
s 1.1.0.0/16 s0/1
s 1.1.1.0/24 s0/2
※ ip classless
. 어떤 major network 의 subnet으로 향하는 패킷을 수신한 경우 정확히 일치하는
route가 라우팅 테이블에 없을 때, 라우터는 이 패킷을 Default Route 로 보낸다.
. 반대로 정확히 일치하는 route가 라우팅 테이블에 없는 subnet을 향하는 패킷을 막기
위해서는 no ip classless 설정을 한다.
▶ 메트릭(Metric)
. 라우터는 작은 메트릭 값을 우선시 한다.
▶ AD(Administrative Distance)값
Route Source | Default Distance
Connected Interface | 0
Static | 1
EIGRP Summary Route | 5
eBGP | 20
EIGRP (Internal) | 90
IGRP | 100
OSPF | 110
IS-IS | 115
RIP | 120
EIGRP (External) | 170
iBGP | 200
Unknown | 255