## Slide 1
▶ VTP ( VLAN Trunking Protocol )
VTP란 하나의 스위치에 설정된 VLAN 번호와 이름을 다른 스위치에게 알려줄 때 사용하는 프로토콜이다.
- VTP 동작원리
- VTP의 모드
vtp domain domain-name(★)
vtp password password
vtp mode [ server | client | transparent ]
show vtp counters
show vtp status
show vlan-switch brief
show vlan-switch id VLAN번호
- VTP 설정 삭제 방법
VLAN 이나 VTP 를 설정하면 Flash 메모리에 vlan.dat 파일로 저장된다.
# erase startup-config <-- NVRAM
# delete vlan.dat
# reload
Switch에서 VLAN 정보 추가, 수정, 삭제
VTP 정보를 수신한 스위치는 자신의 VTP 설정 번호 와 수신한 번호를 비교한다.
Switch는 VTP 설정 번호를 기본값보다 1 증가시켜 다른 스위치에게 변경된 VLAN 정보와 함께 전송한다.
. 수신한 정보의 VTP 설정 번호가 더 높으면 자신의 VLAN 정보를 새로운 정보로
대체한다.
. 수신한 정보의 VTP 설정 번호와 자신의 번호가 동일하면 수신한 정보를 무시
한다.
. 수신한 정보의 설정 번호가 자신의 번호보다 낮으면 자신의 VTP 정보를 전송
한다.
모드 | VLAN 생성, 변경,삭제 | VTP 정보전송 | VTP 정보중계 | VTP 정보동기
서버(default) | 0 | 0 | 0 | 0
트랜스패런트 | 0 | X | 0 | X
클라이언트 | X | 0 | 0 | 0
VTP 비밀번호 확인 방법
#show vtp password

## Slide 2
<실습> VTP 연습
서버에서만 VLAN설정하도록 하며, 모든 스위치 포트에 트렁킹 설정을 한다.
show running-config
show vtp status (★)
show vlan brief
show spanning-tree vlan 10
show interface trunk
show mac-address-table
스텝 1. trunk 구성
스텝 2. mode 구성 : vtp mode [server | client | transparent ]
스텝 3. 도메인이름 : vtp domain itbank : SW1만
스텝 4. vlan 생성 : vlan 10, vlan 20 : SW1만
스텝 5. vtp password ciso
Server mode
Transparent mode
Client mode
Client mode
주의할 점~
Server 스위치의 도메인이 바뀌면 Client 스위치 도메인들도 다 바꿔야 한다. 그래야 vlan 정보가 동기화 된다 = 모든 Domain 값이 같아야 한다
만약에 스위치들 중 하나가 도메인이름이 달라졌다??  VLAN 정보 교환 X 다시 도메인 이름 원복하면 ?  VLAN 정보 교환 O
Configuration Revision 초기화 => transparent mode 로 바꾸면 초기화 된다(0) domain 이름 다르게 구성